附件：

文家校区流通室整改项目工程量清单

一、墙体及天棚乳胶漆粉刷约280m²

乳胶漆颜色由施工方提供色卡，校方定色，乳胶漆、腻子膏必须为一线知名品牌，施工要求：严格按照业内施工程序施工。

二、吊顶约105m²

300mmx300mmx0.8mm花纹铝合金扣板（施工方提供铝合金扣板样品，由校方选用），龙骨材料种类、规格、中距：Ø8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。铝合金条板专用龙骨，严格按照业内施工程序施工，所用材料均为一线知名品牌。

三、墙体瓷砖拆除约75 m²（瓷砖高度1.5米）

瓷砖拆除后由施工方自行运走

四、门窗更换：

门：0.9mx2.7m木质门一套（含门套）

窗预计32m²：材料种类60型塑钢；玻璃品种、厚度5mm厚白玻；五金材料滑轮滑轨，卡锁。

五、线路、灯具改造：

（1）、灯具：300mmx600mmLED嵌入式平板灯（45W双电源）11套，灯具回路3个，

（2）、五孔插座10个（暗装）

（3）电线：Ø4mm²铜芯线约60米；Ø2.5mm²铜芯线约200米；

（4）、墙壁开槽约25米。

（5）、8回路模数化终端箱一个及配置相应开关（暗装）。

（6）、原灯具、线路拆除。

以上材料均为一线知名品牌，并属环保、节能产品。各类参数指标均符合国家相关要求，如查出使用不合格材料，后果由施工方自行承担。施工中由施工方妥善保护校方财产，不得损坏、污损，施工完工后由施工方清场，并对施工场地做一次精保洁，以校方检查合格为准。