团代会音响设备技术参数及安装服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 音箱 | 只 | 2 | 型号:双15寸全频音箱；技术指标:低频反射；频率响应:55HZ-16KHZ;额定功率：1000W;最大功率：2000W;标准阻抗：4Ω；灵敏度（1W.1m）136db;弥散： 90°H/40°V；组件：HF单元 钛金属，压缩驱动，LF单元:15"锥盆；输入链接:Speakonx2,Phonex2。）。 | POLKAUDIO、JBL、EV、YAMAHA、Bose、JMLab、AVANCE、HZ、LAX、TD、ZSOUND、PHASOUND |
|  | 功率放大器（功放） | 台 | 1 | 技术参数：输出功率：立体声输出2*1500W/4Ω;总谐波失真：＜0.01％；信噪比＞105db;输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10 KΩ；输入灵敏度：0db/1V；频率响应：20Hz-20KHz±0.15db；转换速率：50V/us;阻尼系数：4Ω/1KHz＞250连接器：输入 XLR母，TRS（1/4英寸）输出：接线柱和Speakon座；指示灯：信号指示、保护指示、过热保护、过载保护；交流输入电压：AC220V/±5。 | CROWN、Crest、、EV、Ma、Peavey、CA |
|  | 调音台 | 台 | 1 | 技术参数：16通道调音台；通道设置INSERT和增益转换开关；3段均衡，主控立体声双7段图示均衡；10位高精度电平显示；内置99数码效果；各通道带静音开关；带有MP3/USB输入接口；XLR平衡输出。 | SOUNDCRAFT、YAMAHA、ALLEN＆HEATH、BEHRNGER、RunningMan |
|  | 无线话筒 | 套 | 2 | 技术参数：一拖二无线手持话筒；工作频率：580-830MHz；红外对频；直流输入电压；S/N信噪比：＞105db；T.H.D失真：＜0.5％；频率响应40Hz-18KHz;发射功率输出:高功率档10dbm/低功率档5dbm；拾音头增益调整旋钮：-20db至+35db；调频方式：宽频FM；最大调制度：±45KHz；使用电池:2节AA电池。 | SENNHEISE、SHURE、BBS、TAKSTAR、AKG、RODE |
|  | 航空柜 | 套 | 1 | 两个音响柜、一个防震三门柜（带工作台） 双层防火墙板材 、铝合金包角 |  |
|  | 线材 | 米 | 100 | 技术规格:线径OD8.5MM （189/0.10mm无氧铜）*2C；截面 2x4平方毫米。 |  |
|  | 专业卡侬连接线 |  |  | 优质、耐用/优级/双声道平行分别屏蔽专用音频信号电缆选用优质进口PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少。 |  |
|  | 其它 |  |  | 辅材、运输、安装、调试等 |  |